Требования продавца по подготовке помещения к сборке и монтажа кухонных гарнитуров и подключению бытовой техники.

1. Требования по установке  розеток для питания кухонных электроприборов

1. 1. Розетка для подсветки кухни. Монтируется выше уровня  кухни. Ток в розетке прерывается выключателем, расположенным в удобном для пользования месте (на входе или в блоке с розетками для бытовых приборов над столешницей). Заземление необязательно.

Вывод для подсветки рабочего стола. Монтируется выше нижнего уровня подвесных шкафов  на 5см, за шкафом, под которым будет  располагаться  подсветка. Ток в розетке прерывается выключателем, расположенным в удобном для пользования месте (на входе или в блоке с розетками для бытовых приборов над столешницей). Заземление необязательно.

1. 2. Розетка для вытяжки. Монтируется  выше уровня  кухни , в месте, доступном шнуру вытяжки(L-0.8м). Ток  в розетке не должен прерываться, т.к. , панель управления находится  на лицевой стороне вытяжки. Заземление не обязательно. Розетки для подсветки и для вытяжки удобно располагать рядом.

1. 3. Для варочной панели и духовки.  Выводится силовой кабель, длиной 1.5м , за духовым шкафом ,либо, если духовой шкаф отсутствует – под варочной панелью. В верхней задней части духовки обычно есть ниша для установки  вилки с розеткой. Внимательно изучите инструкцию к духовке! В некоторых  моделях ниши может не быть, и зазор между стеной и духовкой составляет всего 30-40мм., в  этих случаях розетки рекомендуется устанавливать на стене слева или справа  от располагаемого оборудования на высоте 30 см от чистого пола.  Если духовка располагается выше рабочей поверхности, то снизу от располагаемого оборудования. Заземление обязательно. Внимание, для подключения независимого комплекта  выводится два кабеля, для зависимого комплекта один.

Для  не встраиваемой  плиты силовая розетка располагается на стене рядом слева или справа с располагаемым оборудованием  на высоте  30см от чистого пола. Заземление обязательно.

1. 4. Розетки для электробытовых приборов. Располагаются над рабочей поверхностью столешницы, исключая области над варочной панелью и мойкой. Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего края розетки  1000-1100мм.  Розетки для крупногабаритной техники (СВЧ, ТV и  тп.) должны иметь свободный доступ. Заземление обязательно. Количество розеток должно планироваться с учётом  количества подключаемых приборов.

При комплектации кухни стеновыми панелями  необходимо приобрести накладные розетки , но не устанавливать их, а подводящий  к ним кабель (с запасом по длине) заизолировать и оставить в месте установки розеток. Розетки  необходимо установить на стеновую панель после её монтажа.

1. 5. Розетка для холодильника. Месторасположение  розетки должно давать возможность вынимать вилку, не сдвигая холодильник с места. Заземление обязательно.

1. 6. Розетки для посудомоечной, стиральной машины и морозильной камеры  располагаются  на стене рядом слева или справа с располагаемым оборудованием  на высоте 30см от пола.

1. 7. Расстояние от розеток до газовой трубы должно быть не менее 50см.

Рекомендуемый кабель:  Для розеток с заземлением  медный трёхжильный,  для розеток без заземления – двужильный. Сечение кабеля  в соответствии с мощностью питающих потребителей. Например, общая мощность зависимого комплекта «варочная панель + духовка» достигает 13кВт. Максимальный ток - 59 А.  Рекомендуется провести от щита отдельный медный кабель сечением не менее 3х8 мм2 и подключить его через автоматический выключатель на 60 А.

2.Требования  по подводке водопроводных труб и канализации

2. 1.  Водопроводные трубы  выводятся  из  стены  за  мойкой, к  центру  тумбы  на высоте  55мм. от  чистого  пола ( под измельчитель  отходов – 28 см) . При не соблюдении расположения труб, возможно, будут проведены  вырезы  в  корпусе  тумбы  под  мойку,  что  влечет  изменение  конструкции  и  утрату  гарантийного  обслуживания  на данный  элемент.

2. 2.  При подключении  стиральной  или  посудомоечной   машины,  необходимо  иметь  на  трубе  с  холодной  водой  тройник  и  разделительный  кран – вентиль  с  разъемными   резьбами  1/2d.

Подводку  воды для  подключения посудомоечной или стиральной машины  рекомендуем  сделать в месте подключения кухонного смесителя, а слив подключить непосредственно к сифону. При этом наливной  и  сливной  шланги  должны быть соответствующей длины, а  у сифона должно быть место для подключения слива.

2. 3. Сливной (канализационный)  контур  должен обеспечивать беспрепятственный сток воды. Если диаметр канализационной трубы  50мм и более  тогда  конец  канализационной   трубы должен оборудоваться  резиновой манжетой   соответствующего диаметра (50х40, 70х40 или др.).

Для  увеличения  срока  службы   сантехники, а также стиральной и посудомоечной машин, желательно наличие фильтров горячей и холодной воды, установленных в системе водоснабжения  квартиры. В некоторых  случаях  необходимо  наличие редукторов,  поддерживающих  давление в  системе  не  более 4  атмосфер. В некоторых  случаях  необходимо  наличие редукторов,  поддерживающих  давление в  системе  не  более 4  атмосфер.

3. Требования к поверхностям  помещения (в районе монтажа кухни).

3. 1.   Выровнить  стены строго вертикально.

3. 2.   Угол  в месте монтажа кухни выровнить строго 90°.

3. 3.   В местах крепления верхних ящиков должна быть жёсткая конструкция  стены (кирпич, бетон, деревянный брус) глубиной не менее 60мм.

3. 4.   Выровнить пол строго горизонтально.

3. 5.   Вентиляционное отверстие должно располагаться над верхним краем шкафов кухонного гарнитура.

4. Требования по комплектации встраиваемой техники.

4. 1.  Для варочной панели, духовки  или отдельностоящей плиты необходимо приобрести комплект «вилка + розетка»  и если розетка устанавливается на удалении от них, кабель необходимой длины и сечения.

4. 2.   При подключении  вытяжки  к штатной вентиляционной шахте, необходимо приобрести (если нет в комплекте) гофрированную трубу, соответствующего диаметра и длины, фланцы и хомуты для соединения её с вентиляционным отверстием  и вытяжкой. Отверстие в стене должно соответствовать  диаметру применяемых фланцев, освобождено от мешающих установке фланца предметов (декоративные решётки, арматура), иметь ровные, прочные  края.

При работе вытяжки без подключения к вентиляции – в комплекте должен быть фильтр.

4. 3.  Смеситель должен комплектоваться соединительными шлангами достаточной длины  и, при несовпадении  резьбы, переходниками для соединения этих шлангов с водопроводной сетью.

3.  Мойка должна комплектоваться  крепежом  для её монтажа на столешнице(врезная мойка)  или  столе – мойке(накладная мойка) , сифоном для её подключения к канализации. Внимание, в комплект

некоторых сифонов  шланг для слива не входит, в этом случае он приобретается отдельно.

ВНИМАНИЕ!!! Исполнитель  не  несёт  ответственности:

-   При  неправильно  проведённом  сливном  контуре. П.2. 3

-   При  неправильной  геометрии   кухонного  помещения . П.3. 1, 3. 2, 3. 4,

-   При  неверном  указании  размеров  кухонного  помещения  и  коммуникаций  Заказчиком.

-    При несоблюдении  П 3. 3  исполнитель оставляет за собой право отказаться от монтажа кухонного

гарнитура.

Заказчик  обязан

-   Самостоятельно  проследить  за  соблюдением   данных  требований.

С вышеперечисленным  ознакомлен  и  согласен____________________________________________

(подпись  клиента)